VYSVETLENIE JAVU MAGNETICKÁ REZONANCIA PRE ŠTUDENTOV GYMNÁZIA

Výučba fyziky na gymnáziách pokrýva v súčasnosti široké spektrum fyzikálnych poznatkov, ktoré je nutné neustále dopĺňať o nové. Zaujal nás fyzikálny jav magnetická rezonancia, ktorý sa do povedomia širokej verejnosti dostala až využitím jadrovej magnetickej rezonancie (NMR- nuclear magnetic resonance) v tomografickom zobrazovaní v medicíne, pri diagnostikovaní rôznych chorôb. Okrem medicíny sa NMR zobrazovanie využíva  vo fyzikálnom, chemickom a biologickom výskume. Vzhľadom na dôležitosť javu NMR v živote je vhodné vysvetliť a názorne ukázať zložité správanie sa častice v stave magnetickej rezonancie na úrovni vedomostí študentov fyziky na gymnáziách.

Jadrová magnetická rezonancia NMR (nuclear magnetic resonance) je metóda, ktorá skúma jadrový magnetizmus. Zložité správanie sa častice v stave magnetickej rezonancie je možné vysvetliť na úrovni vedomostí študentov vysokých škôl využitím rotujúcej sústavy, alebo pomocou derivácie magnetického momentu a riešením rovnice netlmeného harmonického pohybu [1]. Náročný výklad javu magnetická rezonancia nie je vhodný pre študentov fyziky na gymnáziách, pretože študenti nemajú dostatočné vedomosti z fyziky, chýba im dostatočný matematický aparát, vyžaduje sa väčší časový priestor než ho učitelia majú k dispozícií na gymnáziách. .

Ponúkame vysvetlenie javu magnetická rezonancia i pre študentov fyziky na gymnáziách. Analógiou fyzikálnych veličín a fyzikálnych vzťahov posuvného a otáčavého pohybu môžeme vysvetliť správanie sa častice s magnetickým momentom v stave magnetickej rezonancie.(Tab.1, Tab.2).

| POSUVNÝ POHYB | OTÁČAVÝ POHYB |
| --- | --- |
| – sila | – moment sily |
| – rýchlosť | – uhlová rýchlosť |
| – hmotnosť | – moment zotrvačnosti |
| – dráha | – uhol otočenia |
| – zrýchlenie | – uhlové zrýchlenie |

# Tab.1. Fyzikálne veličiny charakterizujúce posuvný a otáčavý pohyb.

| POSUVNÝ POHYB | OTÁČAVÝ POHYB |
| --- | --- |

# Tab.2. Analogické vzťahy pre fyzikálne veličiny posuvného a otáčavého pohybu.

Správanie sa magnetického momentu častice v magnetickom poli vieme prirovnať ku pohybu magnetického zotrvačníka, resp.otáčavého  pohybu tuhého telesa okolo osi, obr.1.

Obr.1 Precesia magnetického momentu

Na základe takejto analógie vieme prístupnou formou odvodiť vzťah pre výpočet uhlovej rýchlosti precesie magnetického momentu v stave magnetickej rezonancie.

,	(1.1)

alebo

,

kde  predstavuje pomer magnetického a mechanického momentu, ktorý sa nazýva gyromagnetický pomer. Podstatné je, že uhlová rýchlosť  nezávisí od uhla precesie  ( môže byť ľubovoľný), ale od magnetického poľa . To znamená, že keď aplikujeme magnetické pole na magnetickú látku, tak všetky magnetické momenty atómov precesujú s rovnakou uhlovou rýchlosťou (, ktorá nezávisí od uhla odklonu magnetických momentov od smeru poľa. Ak kolmo na smer vonkajšieho jednosmerného poľa  aplikujeme zároveň vysokofrekvenčné pole, ktorého frekvencia je daná vzťahom (1.1), potom magnetické momenty častíc začnú precesovať. Vzorka pritom absorbuje vysokofrekvenčné pole, len ak je splnená rezonančná podmienka (=(.H. Frekvencia s ktorou precesuje častica (elektrón, jadro) v stave magnetickej rezonancii sa nazýva Larmorova frekvencia.

Magnetická rezonancia je mikroskopický jav náročný pre pochopenie študentmi na gymnáziách. Ponúkame možnosť vysvetliť jav MR na základe analógií postupného a otáčavého pohybu, a pre lepšie pochopenie tohto javu sme vypočítali a navrhli technickú realizáciu demonštračného experimentu, ktorý plánujeme v blízkej budúcnosti zrealizovať. [1]. Domnievame sa, že takto prezetovaný jav by sa mohol zaradiť do výučby fyziky na gymnáziách a tak doplniť vyučovnie fyziky.

[1]: RNDr.J.Fuzerová : Netradičné experimenty pri vyučovaní fyziky na gymnáziách, dizertačná práca 2001, KEF UPJS Košice.